## Slide 1
Protection de l’eau source: La première étape en la production d’eau potable sûre

## Slide 2
La première étape est de protéger l’eau source
« La première protection contre la contamination d’eau potable est de protéger les sources d’eau potable." - Juge Dennis O'Connor, Enquête Walkerton 2002

## Slide 3
Eau pure n’existe pas dans l’environnement naturel
Eau est toujours trouvée en combinaison avec minéraux et produits chimiques d’un type ou d’un autre.
Parfois ces composés sont présents naturellement; autre fois ils sont présents comme un résultat d’activité humain.

## Slide 4
Quelques des contaminants qui sont présents naturellement ont le potentiel de causer du mal aux humains
Métaux (ex: arsenic, mercure et plomb)
Composés radioactifs (ex: radium)
Microorganismes (ex: parasites, bactéries, protozoaires, algues bleu-vert toxiques)

## Slide 5
Eau peut devenir contaminé avec ces composés et microorganismes
S’ils sont présents naturellement dans le sol ou roche que l’entoure.
Comme un résultat d’activité humain (agriculture, activité industriel et développement urbain tous affectent la qualité et quantité de sources d’eau de la surface et souterraine)

## Slide 6
Manque de régulations en communautés Premières Nations
Au cause d’une manque d’aucun vrai réglementation en communautés Premières Nations, n’importe quoi qui est disposé dans un manière non sûre terminera dans la source d’eau.

## Slide 7
Ruissellement de la surface
Quelques utilisations de la terre, comme le développement urbain, baisse l’aire de la surface disponible pour eau de filtrer dans le sol. Comme un résultat, eau coule à travers la surface du sol (appelé « ruissellement de la surface ») au lieu de recharger l’eau souterraine.
Source: http://www.hickerphoto.com/toronto-skyscrapers-ontario-canada-9552-pictures.htm

## Slide 8
Deux types de contamination d’eau de la surface et d’eau souterraine
Pollution de source ponctuelle
Entre l’environnement à un lieu spécifique d’une source identifiable.
En voici quelques exemples de la pollution de source ponctuelle:
  Décharges d’usines industriels, aussi que des déversements et fuites de produits chimiques industriels.
  Eaux usées municipales
  Lessivage des décharges
  Déchets des sites minières actifs et abandonnés
  Les systèmes septiques sur le site
  Les réservoirs d’huile et de gaz sous le sol qui ont les fuites

## Slide 9
Deux types de contamination d’eau de la surface et d’eau souterraine
Pollution de source non ponctuelle
Vient de plusieurs sources diffuses
Causé quand eau qui coule à travers le sol accumulent les polluants naturels et fabriqués et les déposent directement dans les eaux de la surface, ou dans eau souterraine par percolation.

## Slide 10
En voici quelques exemples de la pollution de source non ponctuelle:
  Ruissellement agricole, qui peut contenir huile, graisse, engrais, pesticides, bactéries et nutriments de bétail et fumier
  Ruissellement urbain de bâtiments, rues et trottoirs qui portent sédiment, nutriments, bactéries, huile, métaux, produits chimiques, pesticides, sels de voirie, excréments des animaux domestiques et déchets
  Produits bactériens et pétrolières de la navigation de plaisance
  Intrusion d’eau salée
  Précipitation acide et autres formes de la pollution de l’aire qui tombent sur l’eau de la surface et sur le sol
Deux types de contamination d’eau de la surface et d’eau souterraine

## Slide 11
Empêcher les contaminants d’entrer les sources d’eau
Une manière efficace d’aider à assurer eau potable sûre pour les personnes et de les garder sauf des maladies d’origines hydriques.

## Slide 12
Traitement d’eau conventionnel
Il y en a plusieurs produits chimiques dangereux que les méthodes de traitement d’eau conventionnels ne peuvent pas enlever efficacement.

## Slide 13
Communautés de Premières Nations et communautés rurales
Parmi que la protection de l’eau source est bénéficiale pour tout le monde, il est de concerne particulier pour les consommateurs ruraux et Premiers Nations qui typiquement n’ont pas les mêmes ressources que les centres urbaines. Ces sont les communautés qui ont le plus de difficulté quand ils sont forcés de traiter eau source de pauvre qualité.
Plusieurs communautés de Premières Nations doivent traiter les sources d’eau brute de très pauvre qualité. Sans les propres processus de traitement aucun montant d’entraînement et de réglementation peut faire ces eaux sûre à boire.

## Slide 14
Eau de source pour les villes

## Slide 15
Eau de source pour les communautés Autochtones Eau brute de Nation Crie Saddle Lake, organiques dissous

## Slide 16
Vue proche de la source d’eau de Nation Crie Saddle Lake, notez le piste de canot qui était âgé de 1,5 heures

## Slide 17
Piste de canot

## Slide 18
Eau de la surface anaérobique

## Slide 19
Journée venteuse près de l’usine de traitement d’eau

## Slide 21
Le cas de Saddle Lake et organiques dissous
Décomposition de matériaux des plantes et sol:
Cause l’eau d’être colorée
Consume chlore
Inhibe désinfection
Forme des sous-produits de désinfection “Désinfection est seulement efficace quand il est appuyé à eau de bonne qualité.” – Degremont, 1991

## Slide 22
La lutte contre l’eau de Saddle Lake – charbon actif en poudre – nécessite un chambre épreuve des explosions!!!!

## Slide 23
Le cas d’eau de source de Première Nation Yellow Quill
Un ruisseau contaminé par eaux usées qui seulement coule pendant 5 à 14 jours chaque printemps.

## Slide 24
Eau brute de Yellow Quill
Compromis par eaux usées d’un village proche qui n’est pas autochtone
Niveaux extrêmes de particules, >100,000/mL en eau traitée, niveaux devraient être moins que 100/mL
Le chimie est aussi très difficile

## Slide 25
Eau brute autochtone (gauche) et eau brute urbaine (droit)
Cette eau brute autochtone sur la gauche (de Yellow Quill) recevra 5 minutes de traitement avant qu’il soit bu.
Cette eau brute urbaine sur la droite (de Saskatoon) recevra deux heures de traitement avant qu’il soit bu.

## Slide 26
Le coût de remédier eau souterraine
Selon l’Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis, l’assainissement d’eau souterraine peut être 40 fois plus cher que prenant les étapes pour protéger l’eau à la source.
Prévenir la contamination à la source aussi réduit les coûts de traiter l’eau plus tard dans le processus de traitement d’eau potable.

## Slide 27
Manques d’eau au futur?
Les Nations Unies cautionnent que si les tendances actuelles de gaspiller et polluer l’eau frais continue, deux de chaque trois personnes sur la terre vont souffrir les manques d’eau modérés à sévères dans peu plus que deux décennies. Il est impératif qu’on prend les mesures aujourd’hui pour protéger les sources d’eau.
Source: http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/freshwater-threatened.html#1047_600x450.jpg

## Slide 28
Activités humains qui affectent l’eau source
Source: www.groundwater.org
Composés de nitrogène et soufre portés par l’aire
Les recharges de pluie acide à eau souterraine, eau de la surface
Site de dépôt de déchets dangereux
Ruissellement urbain
Décharge
Usine municipale de provision en eau
Lessivage de stations pétroliers
Pesticides et engrais
fumier
Puits
Plaisanciers
Lac
Nappe phréatique
Système septique
Aquifère de sable et de gravier
Migration de contamination
Écoulement des eaux souterraines
Écoulement des eaux souterraines

## Slide 29
Qu’est-ce que peut être fait à propos des problèmes?
Réglementations plus strictes
Application des réglementations
Avertissement du publique
Qu’est-ce que vous pensez peut/devrait être fait? Quels problèmes est-ce que vous voyez dans votre communauté? Qu’est-ce que vous allez faire à propos de ces problèmes?

## Slide 30: Mission de la FEPS
Nous éduquerons les dirigeants d'aujourd'hui et de demain au sujet des problèmes de qualité de l'eau potable afin de réaliser notre objectif d'offrir une eau potable sure à tous les Canadiens.

## Slide 31
S’il vous plaît visitez-nous au:
www.safewater.org